Hetkeline pöörlemiskeskpunkt

- Ketas veereb kiirusega v (joonis). Kui suur on punkti B kiirus? Milline on selle kiiruse suund?

Lahendus:
Ketta nurkkiirus on,
Punkti B liikumist vaatleme ketta pöörlemisena ümber hetkelise pöörlemistelje C seetõttu on punkti B kiirus leitav

Kuna jooniselt on näha, et kolmnurk BOC on täisnurkne ja võrdhaarne, seega on suhe 
, ja 

Vastus: Punkti B kiirus on .

- Tramm sõidab kiirusega v. Trammiratta raadius on r, ratta servaliistu raadius aga R (joonis). Missuguse kiirusega ja millises suunas liigub joonisel kujutatud ajahetkel servaliistu alumine punkt?

Leida:
vB = ?
Lahendus:
Ratas pöörleb ümber punkti C, mis on antud hetkel pöörlemiskeskpunktiks. Kuna ratas veereb paremale, siis toimub pöörlemine kellaosuti liikumise suunas. Sellest järgneb, et punkti B kiirus on suunatud vasakule (risti pöörlemisraadiusega BC). 
Punkti B kiirus avaldub
 
ja kuna 
, siis

Vastus: Punkti B kiirus on leitav avaldisest .

- Nurkkiirusega  pöörlev vänt OA paneb ratta raadiusega r = 5 cm veerema mööda liikumatu ratta piiret. Liikumatu ratta raadius R = 15 cm (joonis). Arvutada punkti B kiirus.

Antud:



Leida:
v = ?
Lahendus:
Väiksema ratta hetkeliseks pöörlemisraadiuseks on rataste puutepunkt. Seega on punkti B hetkeline pöörlemisraadius 2 korda suurem punkti A pöörlemisraadiusest. Järelikult

Vastus: Punkti B kiirus on 100 cm/s.

- Ümber telje O pöörlev vänt OA paneb liikuma ratta 1 raadiusega R = 20 cm. Ratas veereb seejuures mööda liikumatut ringjoont 2 (joonis). Ratas 1 surub vastu ratast 3 ning paneb viimase pöörlema ümber telje O. Ratta 3 raadius r = 10 cm. Ratas 3 on vabalt kinnitatud teljele O ning ei ole seotud vändaga OA. Mitu korda on ratta 3 nurkkiirus suurem vända OA nurkkiirusest?

Antud:


Leida:

Lahendus:
Olgu B rataste 1 ja 3 kokkupuutepunkt. Kuna ratta 1 hetkeliseks pöörlemiskeskpunktiks on punkt C ja kaugus BC on kaks korda suurem kaugusest AC, siis
,
kus  on vända OA nurkkiirus. Punkt B on aga ka ratta 3 punkt. Seepärast 
.
Seega otsitav suhe
.
Vastus: Ratta 3 nurkkiirus on vända OA nurkkiirusest suurem 6 korda.

- Kaks teineteisega paralleelset latti liiguvad kiirusega v1 = 6 m/s ja v2 = 4 m/s (joonis). Lattide vahele on surutud ketas, mis veereb seal ilma libisemiseta. Kui suur on ketta keskpunkti kiirus?

Antud:


Leida:
v = ?
Lahendus:
Vaatleme kirjeldatud liikumist sellise vaatleja seisukohast, kes asub alumisel latil. See vaatleja. See vaatleja näeb, et punkti A kiirus
 
ja punkti O kiirus 1 m/s. (Alumisel latil asuva vaatleja jaoks näib ketta liikumine pöörlemisena ümber hetkelise pöörlemiskeskpunkti B ning kaugus OB on kaks korda väiksem kaugusest AB.) Kuna aga alumise lati kiirus on 4 m/s, siis punkti O kiirus maapinna suhtes on 4 + 1 = 5 m/s.
Vastus: Ketta keskpunkti kiirus maapinna suhtes on 5 m/s.

- Horisontaalset platvormi nihutatakse ümmarguste rullide abil. Kui pika tee läbib iga selline rull ajal, mil platvorm liigub edasi 10 cm?
Antud:
s = 10 cm
Leida:
v = ?
Lahendus:
Iga rulli ülemise punkti kiirus on võrdne platvormi ülemise punkti kiirusega. Rulli telje kiirus on aga 2 korda väiksem ülemise platvormi kiirusest. Seega läbib rulli telg sama aja jooksul, mis platvorm läbib 10 cm 5 cm.
Vastus: Rulli poolt läbitud tee pikkus on 5 cm.

- Kas kaldpinnalt veereb alla pool, mis on kinnitatud niidi abil seina külge nii, nagu on kujutatud joonisel?

Lahendus:
Ei veere, kuna siis peaks punkt B punktist A eemalduma, mis pole aga võimalik niidi venimatuse tõttu.
Vastus: Ei veere.