Liikumiste liitmine

- Punkt M liigub mööda ketast kiirusega 30 cm/s (ketta suhtes; vt. joonist). Ketas pöörleb nurkkiirusega , kaugus OM = 10 cm (antud ajahetkel). Arvutada punkti M absoluutne kiirus.

Antud:
vsuht = 30 cm/s


Leida:
vabs = ?
Lahendus:
.
Kuna kiirused vsuht ja vülek on üksteise suhtes risti, siis on punkti kiirus leitav järgmiselt:
.
Vastus: Punkti M kiirus on 50 cm/s.