ELEKTROMAGNEETILINE INDUKTSIOON

Magnetvälja iseloomustatakse väljatugevuse vektoriga  ja magneetilise induktsiooni ehk magnetvälja tiheduse vektoriga . SI-süsteemis on vektorid seotud järgmiselt: , kus μ on keskkonna suhteline magnetiline läbitavus ja μ0 vaakumi magnetiline läbitavus (magnetiline konstant), mille arvuline väärtus on .

Vaakumis oleva magnetvälja jaoks μ = 1 ja .

SI-süsteemis mõõdetakse magnetvälja tugevust ampritega meetri kohta (A/m), magnetvälja tihedust aga teslades (T).

Homogeene magnetväli mõjub sellesse asetatud sirgele vooluga juhtme jõuga

. See jõud on tasapinnaga risti, mille moodustavad vektor ja vooluga juhe.

Avaldist F = Bl / sin α nimetatakse Ampere seaduseks.

Liikuvale laetud osakesele mõjub magnetväli jõuga

F = Bqv sin α

kus q on osakese laeng, v - osakese liikumise kiirus, aga nurk vektorite ja  vahel. See jõud on risti vektorite poolt moodustatud tasapinnaga. Kirjeldatud jõudu nimetatakse Lorentzi jõuks.

Magnetvoog

Φ = BScos α ,

kus S on pindala, mida voog läbib, α aga nurk vektori ja ülalmärgitud pinna ristlõike vahel. (Seejuures eeldatakse, et magnetväli on homogeenne ning tegemist on tasapinnaga. Kui need tingimused pole täidetud, on magnetvoo arvutamine palju keerulisem.) SI-süsteemis mõõdetakse magnetvoogu veebrides (Wb).

Läbigu kinnist kontuuri vool I, mis tekitab mingi magnetvälja. Selle välja magnetvoog läbi vaadeldava kontuuriga piiratud pinna on Φ = LI, kus L on juhtme enda induktiivsustegur. See sõltub juhtme mõõtmetest ja kujust, aga ka selle keskkonna magnetilistest omadustest, milles juhtmekontuur asub. SI-süsteemis mõõdetakse induktiivsust henrides (H).

Mingit kontuuri läbiva magnetvoo muutumisel tekib selles kontuuris indutseeritud elektromotoorjõud.

Selle emj. suurus on .

Emj. suund määratakse Lenzi juhise abil. Kui indutseeritud emj. tekib kontuuris endas toimuva voolu muutumisel, siis  (endainduktsiooni emj.).

Induktsiooni elektromotoorjõu, mis tekib kinnise juhtme liikumisel magnetväljas, võib arvutada valemiga .

Kui juhe ei ole kinnine, võib indutseeritud emj. määrata sammuti sama valemi abil. Sel juhul tuleb  all mõista magnetvoogu, mis läbib magnetväljas liikuva juhtme poolt ajavahemiku  jooksul ''kaetud'' pinna (joonisel viirutatud)

Voolu magnetvälja energia .