ELEKTROMAGNEETILISED VÕNKUMISED

Kui võnkeringi oomiline takistus on induktiivtakistusega võrreldes väike, siis on võnkeringi omavõnkeperiood , kus L on pooli induktiivsus, C aga kondensaatori mahtuvus. See võnkumine on harmooniline.

Elektromagnetlainete lainepikkus vaakumis , kus .

Võnkeringis toimuvatel omavõnkumistel toimub perioodiline elektrivälja energia muundamine magnetvälja energiaks ja vastupidi. Kuna elektrivälja energia on , pooli magnetvälja energia aga , siis .

See avaldis on õige selliste võnkumiste jaoks, mis pole seotud energiakadudega. Avaldist võib kasutada ka väikeste energiakadudega võnkumiste korral, kui vaadelda sellist võnkumist lühikese ajavahemiku jooksul, näiteks ühe perioodi jooksul (selle aja jooksul toimuva energiakao võib jätta arvestamata).
Võnkeringi omavõnkumisi ei hoita ülal välise energiaallika abil. Seepärast nimetatakse selliseid võnkumisi vabavõnkumisteks. Välise energiaallika mõjul toimuvaid võnkumisi nimetatakse sundvõnkumisteks.