Juhi elektrimahtuvus. Kondensaatorid

Üksiku juhi mahtuvuseks nimetatakse suurust, mida mõõdetakse suhtega , kus q on laend,  aga potentsiaal. Mahtuvus oleneb juhi kujust ja mõõtmetest, aga samuti ka keskkonnast, kus juht asub.

Kera mahtuvus . Kui kera asub vaakumis (praktiliselt ka õhus), siis . Kondensaatori mahtuvuseks nimetatakse suurust, mida mõõdetakse suhtega , kus q on kondensaatori ühe keha laeng, U aga kondensaatori potentsiaalide vahe. (Kondensaatori moodustavad kehad on laetud ühesuuruste, kuid erimärgiliste laengutega.)

Plaatkondensaatori mahtuvus , kus S on kondensaatori plaadi pindala, d aga plaatidevaheline kaugus.

Üksiku elektrijuhi elektrivälja energia  .

Arvestades valemit, võib kirjutada: .

Kondensaatori (kondensaatori välja) energia  ehk arvestades võrrandit , saame: .

SI-süsteemis mõõdetakse mahtuvust faradites (F).