Isotermiline, isobaariline ja isohooriline protsess gaasides

- Leia õhu mass ja kaal ruumis, mille ruumala V = 10*8*4 m3, ja kus öösel on temperatuur t1 = 70C ja päeval t2 = 250C. Õhu rõhk on normaalne ja see ei muutu. 
Antud: 

Lahendus: 
Ülesande tingimuste kohaselt on protsess isobaariline ja toimub normaalrõhul. Sel juhul on õhu tihedus öösel ja päeval vastavalt

Õhu mass ja kaal esitatud tingimustel on 
 

Asetanud valemitesse arvväärtused, saame


Vastus: Öösel on õhu mass ja kaal vastavalt 402 kg ja 3 935 N ning päeval 378 kg ja 3 700 N.