Pöördkehad

Silinder

- Arvuta silindri külgpindala, täispindala ja ruumala, kui silindri raadius on 7 cm ja kõrgus 2,8 cm.
Lahendus: 
Teeme joonise.

Antud on r = 7 cm;
                h = 2,8 cm.
Leiame    Sk; St; V.
Külgpindala Sk = 2πrh; Sk = 2π . 7 . 2,8 = 39,2π (cm2);
põhjapindala Sp = π r2; Sp = π . 72 = 49π (cm2);
täispindala St = 2Sp + Sk = 2π r2 + 2πrh = 2πr(r + h); St = 2 . 49π + 39,2π = 137,2π (cm2);
ruumala V = hSp; V = 2,8 . 49π = 137,2π (cm3).
Vastus: Silindri külgpindala on 39,2π cm2, täispindala 137,2π cm2 ja ruumala 137,2π cm3.

- Silindri põhja raadius on 3 cm ja kõrgus 10 cm. Arvuta silindri ruumala.
Lahendus: 
Teeme joonise.

Antud on r = 3 cm;
                h = 10 cm.
Leiame    Sk; St; V.
Külgpindala Sk = 2πrh; Sk = 2π . 3 . 10 = 60π (cm2);
põhjapindala Sp = π r2; Sp = π . 32 = 9π (cm2);
täispindala St = 2Sp + Sk = 2π r2 + 2πrh = 2πr(r + h); St = 2 . 9π + 60π = 78π (cm2);
ruumala V = hSp; V = 10 . 9π = 90π (cm3).
Vastus: Silindri külgpindala on 60π cm2, täispindala 78π cm2 ja ruumala 90π cm3.

- Mitu liitrit vett mahutab silindrikujulin nõu, mille kõrgus on 9 dm ja seesmine läbimõõt 6 dm? Vastus anda täpsusega 1 liiter.
Lahendus: 
Joonistame silindrikujulise nõu.

Antud on nõu kõrgus h = 9 dm;
seesmine läbimõõt d = 6 dm ehk raadius r = 3 dm.
Teame, et 1 dm3 = 1 liiter.
Leiame nõu ruumala V.
Ruumala V = hSp = πr2h; V = π . 32 . 9 = 81π ~ 254,34 (dm3) ehk 254 liitrit.
Vastus: Silindrikujuline nõu mahutab 254 liitrit vett.

- Silindrikujulise kaevu läbimõõt on 12 dm. Mitu liitrit vett on selles kaevus, kui veepinna kaugus kaevu põhjast on 2,1 m? Vastus anda täpsusega 1 liiter.
Lahendus: 
Joonistame silindrikujulise kaevu.

Antud on kaevu läbimõõt d = 12 dm ehk r = 6 dm;
veepinna kaugus kaevu põhjast h = 2,1m = 21 dm.
Teame, et 1 dm3 = 1 liiter.
Leiame kaevu selle osa ruumala, mis on täidetud veega.
Ruumala V = hSp = πr2h; V = π . 62 . 21 = 756π ~ 2373,8 (dm3).
Antud kaevus on seega 2374 liitrit vett.
Vastus: Silindrikujulises kaevus on 2374 liitrit vett.

- Tarvis on valmistada silindrikujuline anum, mille maht on 500 l. Kui kõrge peab see anum olema, kui diameeter on 76 cm? Vastus anda täpsusega 1 dm.
Lahendus: 
Joonistame silindrikujulise anuma.

Antud on anuma maht V = 500 l = 500 dm3;
               diameeter d = 76 cm = 7,6 dm ehk raadius r = 3,8 dm.
Leiame anuma kõrguse h.
Anuma ruumala avaldub valemi V = hSp = πr2h järgi.
Siit leiame kõrguse h. Saame

Vastus: Silindrikujulise anuma kõrgus peab olema 11 dm.

- Kaevatakse silindrikujuline kaev läbimõõduga 1,5 m ja sügavusega 12 m. Kui palju pinnast tuleb välja kaevata? Mitme autokoormaga saab väljakaevatud mulla ära vedada, kui ühte koormasse pannakse 2 m3 pinnast? 
Lahendus: 
Joonistame silindrikujulise kaevu.

Antud on kaevu läbimõõt d = 1,5 m ehk r = 0,75 m;
sügavus h = 12 m;
autokoorma suurus 2 m3.
Leiame kui palju pinnast tuleb välja kaevata ehk soovitava kaevu ruumala ja seejärel mitme autokoormaga saab selle mulla ära vedada.
Kaevu ruumala on V = hSp = πr2h; V = π . 0,752 . 12 = 6,75π ~ 21,2 (m3).
Kui ühte koormasse pannakse 2 m3 pinnast, siis 21,2 m3 mulla äravedamiseks peab auto sõitma 11 korda.
Vastus: Pinnast tuleb välja kaevata 21,2 m3 ja ära vedamiseks peab auto sõitma 11 korda.

- Silindrikujulise pooleliitrise mõõteklaasi diameeter on d = 69 mm ja kõrgus h = 134 mm ning veerandliitrisel on läbimõõt d = 55 mm ning kõrgus h = 106 mm. Kui on vaja mõõta pool- või veerandliitrit vett, siis kas need mõõteklaasid tuleb ääreni täis panna või mitte?
Lahendus: 
Joonistame ühe silindrikujulise mõõteklaasi.

Antud on pooleliitrise mõõteklaasi diameeter d1 = 69 mm = 0,69 dm ehk r1 = 0,345 dm;
                kõrgus h1 = 134 mm = 1,34 dm;
veerandliitrise mõõteklaasi läbimõõt d2 = 55 mm = 0,55 dm ehk r2 = 0,275 dm;
                 kõrgus h2 = 106 mm = 1,06 dm.
Teame, et 1 dm3 = 1 liiter.
Leiame kõigepealt pooleliitrise mõõteklaasi ruumala ja seejärel veerandliitrise ruumala.
Pooleliitrise mõõteklaasi ruumala V = hSp = πr2h; V = π . 0,3452 . 1,34 = 0,159π ~ 0,5 (dm3), mis ongi pool liitrit;
veerandliitrise mõõteklaasi ruumala V = hSp = πr2h; V = π . 0,2752 . 1,06 = 0,0801π ~ 0,25 (dm3), mis on veerand ehk 0,25 liitrit.
Vastus: Mõõteklaasid tuleb ääreni vett täis panna.

# Text boxes

h

r

h

r

h

r

h

r

h

r

h

r

h

r