ELEKTER

ELEKTRIVOOL. VOOLUTUGEVUS.

- Elektrivooluks nimetatakse laetud osakeste korrapärast liikumist.

- Elektrivool metallides kujutab endast vabade elektronide suunatud liikumist, elektrolüütides ioonide suunatud liikumist.

- Elektrivoolu tekkimise tingimusteks on elektrivälja ja vabade laetud osakeste olemasolu.

- Vooluallikas on seade, milles mehaaniline, keemiline või siseenergia muundatakse elektrienergiaks.Vooluallikas kulutatud energia arvel eraldatakse positiivsed ja negatiivsed laengud üksteisest ning eraldatud laengud kogunevad vooluallika poolustele.

- Galvaanielement on vooluallikas, milles ainete keemilisel reaktsioonil vabanev energia muundub elektrienergiaks.

- Akumulaator on korduvalt laetav keemiline vooluallikas.

- Elektrienergia tarbijad on kõikvõimalikud seadmed, mis töötavad elektrivoolu energial.

- Vooluringi moodustavad juhtmetega ühendatud vooluallikas ja tarbijad ning vajaduse korral ka lülitid ja mõõteriistad. Vooluringi koostisosi kujutatakse elektriskeemidel vastavate tingmärkidega.

- Elektrivoolu suunaks loetakse kokkuleppeliselt suund, milles liiguvad (või liiguksid) positiivsed laengud, s.o. suund vooluallika positiivselt pooluselt negatiivsele poolusele. Tegelikult on elektronide liikumise suund metallides voolu kokkuleppelise suunaga vastupidine.

  - Vooluallika ülesandeks on elektrivälja tekitamine ja säilitamine vooluringis.

  - Elektriväil metallis levib valguse kiirgusega vaakumis (300 000 km/s). Üheaegselt elektrivälja levimisega hakkavad kogu vooluringi ulatuses vabad elektronid suunatult liikuma. Elektronide suunatud liikumise kiirused on suhteliselt väikesed, ulatudes mõne millimeetrini sekundis (olenevalt elektrivälja tugevusest ja juhi materjalist). Samaaegselt säilib vabade elektronide kaootiline soojusliikumine, mille kiirused võivad ulatuda mitmesaja kilomeetrini sekundis. Elektronide kaootiline liikumine ei kujuta endast elektrivoolu.

  - Elektrivoolu saab tekkida ainult suletud vooluringis.

  - Kui elektrivool läbib elektrolüüti, siis metallide positiivsed ioonid liiguvad negatiivse elektroodi (katoodi) suunas, annavad elektroodile ära oma laengu ja sadestuvad sellele. Kui elektrivool läbib elektrolüüti, kaasnevad sellega keemilised muutused. Erinevatest metallidest koostatud vooluringis keemilisi muutusi aga ei toimu.

- Voolu toimeteks nimetatakse nähtusi, mida kutsub esile elektrivool ja mille järgi võib otsustada elektrivoolu olemasolu üle.

- Elektririvoolul on soojuslik, keemiline, magnetiline ja mehaaniline toime. Kõige üldisem voolu toime esineb ainult siis, kui laengukandjate läbiminek keskkonnast on takistatud. Kõik voolu toimed, välja arvatud soojuslik, olenevad voolu suunast.

- Voolutegevus on füüsikaline suurus, mida mõõdetakse juhi ristlõiget ajaühikus läbiva elektrilaenguga ( elektrihulgaga ).

- Voolutugevuse ühik on amper (A). Ampriks on võetud sellise voolu tugevus, mis, läbides teineteist 1 m kaugusel vaakumis asetsevaid lõpmata pikki paralleelseid juhte, tekitab nende juhtide vahel iga meetripikkuse lõigu kohta jõu 2 . 10– 7 N (0,0000002 N).

- Laengu ühik kulon (C) on selline elektrilaeng, mis läbib ühe sekundi jooksul juhi ristlõiget, kui voolutugevus juhis on üks amper.

- Elektroni laeng e0= –1,6 ×10 -19 C

- Ampermeeter on voolutugevuse mõõteriist. Selle ehitus põhineb mõnel voolu toimel, näiteks magnetilisel ja mehaanilisel toimel.

- Hargnemata vooluringis on voolutugevus kõikides osades (ka vooluallikas) ühesugune.

- Voolutugevuse arvutamine: kui 
I – voolutugevus (ühik A või C/s),
q – laeng, mis läbib juhi ristlõiget (ühik C või A . s),
t – aeg, mille jooksul laeng läbib juhi ristlõiget (ühik s), siis 
.

- Püsiva voolutugevuse korral on juhti läbiv laeng võrdeline ajaga.
q = It.

- Voolutugevus amprites näitab, kui suur laeng kulonites läbib juhi ristlõiget ühe sekundi jooksul.

- Voolutugevuse mõõtmiseks ühendatakse ampermeeter vooluringi tarbjaga jadamisi.