ELEKTROMAGNETNÄHTUSED

ELEKTRIMASINAD

- Elektrimootor on elektrimasin, mis muundab elektrienergiat mehaaniliseks energiaks. Elektrimootor töötab vooluga juhile magnetväljas mõjuval jõul.

- Igale magnetväljas asuvale vooluga juhile mõjub magnetväli teatud jõuga, mille suurus sõltub voolutugevusest ja magnetväljast.

- Magnetväljas vooluga juhile mõjuva jõu suund määratakse vasaku käe reegliga: kui asetada vasak käsi nii, et magnetvälja jõujooned suunduvad peopessa ja sõrmed näitavad voolu suunda, näitab väljasirutatud pöial juhile mõjuva jõu suunda.

- Magnetväljas asuv vooluga raam hakkab magnetjõudude mõjul pöörduma ja peatub asendis, kus magnetjõud tasakaalustuvad. Tasakaaluasendis raami tasapind on risti magnetvälja suunaga.

- Selleks, et raam pöörleks pidevalt ühes suunas, on vaja muuta raami külgedele mõjuva magnetjõu suunda hetkel, mil raam on jõudnud tasakaaluasendisse. Seda tehakse voolu suuna muutmisega raamis. Tasakaaluasendi läbib raam inertsi tõttu ja jätkab pöörlemist esialgses suunas magnetjõudude mõjul. Elektrimootori töötamine põhinebki vooluga raami pöörlemisel magnetväljas magnetjõudude mõjul.

- Elektrimootori pöörlevaks osaks on ankur, mis on üksikutest lehtedest kokku pandud terassilinder. Selle välispinna uuretesse on paigutatud mähise juhtmekeerud.

- Kommutaator on seade voolu suuna automaatseks muutmiseks ankurmähises, mis on vajalik elektrimootori pidevaks ja ühtlaseks ühesuunaliseks pöörlemiseks.

- Elektromagnetiliseks induktsiooniks nimetatakse elektrivoolu tekkimist suletud juhis, kui juht lõikab magnetvälja jõujooni.

- Induktsioonivool on elektrivool, mis tekib elektromagnetilise induktsiooni tõttu.

- Elektrivoolugeneraator on elektrimasin, mis muundab mehaanilist energiat elektrienergiaks. Elektrivoolugeneraatori ehitus ja töö põhineb elektromagnetilise induktsiooni nähtusel.

- Vahelduvvooluks nimetatakse elektrivoolugeneraatoris tekitatud elektrivoolu, mille tugevus ja suund perioodiliselt muutuvad.

- Kui magnetvälja jõujooned lõikavad pooli keerdusid, tekib suletud poolis elektrivool. See ilmneb siis, kui pool ja magnet teineteise suhtes liiguvad, samuti magnetvälja tekkimisel või kadumisel.

- Kui juht liikudes lõikab magnetvälja jõujooni, tekib juhi otstel pinge. Sellist juhti võib kasutada vooluallikana.

- Liikuvas juhis tekkiva induktsioonivoolu suunda võib määrata parema käe reegliga: kui asetada parem käsi nii, et magnetvälja jõujooned on suunatud peopessa ja pöial näitab juhi liikumise suunda, siis näitavad väljasirutatud sõrmed induktsioonivoolu suunda juhis.

- Magnetvälja asetatud raami pöörlemisel muutub raami pinda läbivate jõujoonte arv ning elektromagnetilise induktsiooni tõttu tekib raamis vahelduvvool, mille suund raami ühe pöörde jooksul muutub kaks korda.

- Vahelduvvoolugeneraatoris pöörleva elektromagneti (rootori) magnetvälja jõujooned lõikavad paigalseisva õõnsa terassilindri (staatori) uuretes asuva mähise keerde ja indutseerivad neis vahelduvvoolu.