Alalisvool

- 1 ( on sellise juhi takistus, mille korral 1voldine pinge juhi otstel tekitab juhis voolutugevuse 1A.

- 1eV on arvuliselt võrdne tööga, kui elektroni laenguga absoluutväärtuselt võrdne laeng läbib potentsiaalide vahe 1V.

- Ampermeeter on mõõteriist voolutugevuse mõõtmiseks, ühendatakse tarbijaga jadamisi.

- Elektrivolu töö on füüsikaline suurus, elektrivälja energia teisteks energialiikideks muundamise mõõt, mis võrdub pinge, voolutugevuse ja aja korrutisega.

- Elektrivoolu võimsust P mõõdetakse ajaühikus tehtud elektrivoolu tööga.

- Elektrivooluks nim laengukandjate suunatud liikumist.

- Elektromotoorjõud ( on vooluallika energeetiline karakteristik. Ta näitab, kui suur on kõrvaljõudude töö ühiklaengu nihutamisel suletud vooluringi ulatuses.

- Eritakistus ( on aine elektrilisi omadusi iseloomustav füüsikaline suurus, mis võrdub elektritakistuse ja ristlõikepindala korrutise ning juhi pikkuse suhtega ja näitab, kui suur on ühikulise pikkuse ja ühikulise ristlõikepindalaga juhi elektritakistus 0(C juures.
Vase eritakistus 0(C juures on 1,7*10-8 (m, st vasest kuubi elektriline takistus 0(C juures on 1,7*10-8 (, kui kuubi serva pikkus on 1m.

- Joule’i-Lenzi seadus – elektrivoolu töö arvel juhis eraldunud soojushulk on võrdeline voolutugevuse ruuduga, juhi takistusega ja ajaga.

- Juhi takistuse sõltuvus temperatuurist – R = R0 (1+(t)

- Ohmi seadus (ahela osa kohta) – voolutugevus ahela osas on võrdeline pingega ahela otstel ja pöördvõrdeline ahela takistusega.

- Ohmi seadus (kogu vooluahel) – voolutugevus juhis on võrdeline vooluallika elektromotoorjõuga ja päärdvõrdeline vooluahela välis- ja sisetakistuse summaga.

- Pingeks U nim ülekantud energia ja laengu suhet. U = W/Q ;  U = P/I;   U = IR

- Takistus R on tarbijat iseloomustav füüsikaline suurus, mida mõõdetakse tarbijale rakendatud pinge ja seda läbiva voolutugevuse suhtega.

- Voltmeeter on mõõteriist pinge mõõtmiseks, ühendatakse vooluallikaga rööbiti.

- Voolutugevus I on elektrivoolu iseloomustav füüsikaline suurus, mida mõõdetakse ajavahemikus t juhi ristlõiget läbinud elektrilaengu q ja selle ajavahemiku suhtega. Näitab, kui suur elektrilaeng läbib juhi ristlõiget ajaühikus.

Füüsikalised suurused

U - pinge, (V)

I - voolutugevus, (A)

R - takistus, (Ω)

q – laeng, (C)

r - eritakistus

l – pikkus, (m)

S – ristlõike pindala, (m2)

t – ajavahemik, (s)

ε - vooluallika elektromotoorjõud, (V)

r – vooluallika sisetakistus, (Ω)