Elektrivoolu töö

- Kui suure töö teeb elektrimootor ühe tunni jooksul, kui voolutugevus vooluringis on 4A ja pinge mootori klemmide vahel 220V? mootori kasutegur on 85%. 
Lahendus: 
Andmed:
t = 1 h =3 600 s
I = 4 A 
U = 220 V
n = 85 %
Ak = ?
Lahendus:
Voolu poolt tehtud kogutöö A = UIt. 
Mootori kasulik töö A (võrdub voolu kasuliku tööga) moodustab voolu kogutööst 85%.
Ak = 0,85 A või Ak = 0,85 UIt.
Ak = 0,85 . 220V . 4A . 3600s = 2,7 . 106 J
Vastus: Ak = 2,7 . 106 J